ĐỀ CƯỜNG ÔN TẬP VẬT LÍ 12 – DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

- Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức i  = 2cos200t(A) là

A. 2A.			B. 2A.		C. A.		D. 3A.

- Nhiệt lượng Q do dòng điện có biểu thức i = 2cos120t(A) toả ra khi đi qua điện trở R = 10 trong thời gian t = 0,5 phút là

A. 1000J.			B. 600J.		C. 400J.		D. 200J.

- Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25 trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

A. 3A.			B. 2A.			C. A.		D. A.

- Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, trong một giây dòng điện đổi chiều

A. 30 lần.			B. 60 lần.		C. 100 lần.		D. 120 lần.

- Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm

A. 1/300s và  2/300s  				B. 1/400 s và  2/400s

C. 1/500s và  3/500s	 			D. 1/600 s và  5/600s

- Đặt vào hai đầu tụ điện C=(F) một hiệu điện thế xoay chiều u=141cos(100(t) V. Dung kháng của tụ điện là :

A. ZC=200(.		B. ZC=100(	          	C. ZC=50(	         	D. ZC=25(

- Đặt vào hai đầu cuộn cảm L=1/((H) một hiệu điện thế xoay chiều u=141cos(100(t) V. Cảm kháng của cuộn cảm là :

A. ZL=200(		 B. ZL=100(	          	C. ZL=50(	      	D. ZL=25(

- Một tụ điện có điện dung C = 31,8F. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu bản tụ khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz và cường độ dòng điện cực đại  2A chạy qua nó là

A. 200V.		B. 200V.		C. 20V.		D. 20V.

- Điện áp (V) đặt vào hai đầu một cuộn thuần cảm thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là

A. 100.		B. 200.		C. 100.		D. 200.

- Điện áp xoay chiều u = 120cos100t (V) ở hai đầu một tụ điện có điện dung C = 100/(F). Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện là

A. i = 2,4cos(100t -/2)(A).		B. i = 1,2cos(100t -/2)(A).

C. i = 4,8cos(100t +/3)(A).		D. i = 1,2cos(100t +/2)(A).

- Điện áp xoay chiều u = 120cos200t (V) ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/2H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. i = 2,4cos(200t -/2)(A).		B. i = 1,2cos(200t -/2)(A).

C. i = 4,8cos(200t +/3)(A).		D. i = 1,2cos(200t +/2)(A).

- Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = 2cos(100t -/2)(A). Điện áp xoay chiều ở hai đầu cuộn dây là

A. u = 200cos(100t -) (V)                    	B. u = 200cos100t (V)

C. u = 100cos(100t -) (V)              	D. u = 100cos(100t +) (V)

- Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = 2cos(100t +/6)(A). Điện áp xoay chiều ở hai đầu cuộn dây là

A. u = 200cos(100t + ) (V)                 	B. u = 200cos100t (V)

C. u = 100cos(100t - ) (V)           	D. u = 100cos(100t + ) (V)

- Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm L = 318mH và điện trở thuần 100. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện không đổi có hiệu điện thế 20V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,2A.		B. 0,14A.		C. 0,1A.		D. 1,4A.

- Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm L = 318mH và điện trở thuần 100. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20V, 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,2A.		B. 0,14A.		C. 0,1A.		D. 1,4A.

- Đặt vào hai đầu một tụ điện hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ là 4A thì tần số dòng điện là

A. 400Hz.			B. 200Hz.		C. 100Hz.		D. 50Hz.

- Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể được cuộn dại và nối vào mạng điện xoay chiều 127V – 50Hz. Dòng điện cực đại qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,04H.		B. 0,08H.		C. 0,057H.		D. 0,114H.

- Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức (V). Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ bằng 0 lần thứ nhất là

A. 1/600s.		B. 1/300s.		C. 1/150s.		D. 5/600s.

- Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện

A. sớm pha .    	B. trễ pha .      	C. trễ pha .     	D. sớm pha .

- Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = (CU0cos((t - ).			B.  i = (CU0cos((t + ().

C.  i = (CU0cos((t + ).			D.  i = (CU0cos(t.

- Trên đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, dòng điện luôn

A. nhanh pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

B. chậm pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

C. ngược pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

D. cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

- Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là

A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.

B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn.

C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.

D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.

- Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC thì

A. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện.

C. Công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị nhỏ nhất.

D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm.

- Đặt điện áp xoay chiều u = 300cos(t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200 (, điện trở thuần R = 100 ( và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 200 (. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong đoạn mạch này bằng

A. 2,0 A.		B. 1,5 A.		C. 3,0 A.		D. 1,5 A.

- Câu 39: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L cà tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn, đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện, hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, UC và UL. Biết U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện là

A. cos( = .    	B. cos( = 1.    		C. cos( = .    	D. cos( = .

- Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC = 50 ( mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50(. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức:

A. i = 4cos(100(t - ) (A).				B. i = 2cos(100(t + ) (A).

C. i = 2cos(100(t - ) (A).   			D. i = 4cos(100(t + ) (A).

- Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng ZC = R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn

A. nhanh pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

B. nhanh pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

C. chậm pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

D. chậm pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

- Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha ( (với 0 < ( < 0,5() so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

A. gồm điện trở thuần và tụ điện.			B. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.

C. chỉ có cuộn cảm.					D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.

- Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(t (V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi:

A. (L > .    	B. (L = .    	C. (L < .     	D. ( =  .

- Một dòng điện xoay chiều chạy trong một động cơ điện có biểu thức

i = 2cos(100(t + ) (A) (với t tính bằng giây) thì

A. tần số góc của dòng điện bằng 50 rad/s.

B. chu kì dòng điện bằng 0,02 s.

C. tần số dòng điện bằng 100( Hz.

D. cường độ hiệu dụng của dòng điện bằng 2A

- Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 (, cuộn dây thuần cảm có L = H. Để điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha  so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

A. 100 (.		B. 150 (.		C. 125 (.		D. 75 (.

- Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uocos(t thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức

A. tan( = .				B. tan( = .

C. tan( = .				D. tan( = .

- Trong mạch xoay chiều không phân nhánh có RLC thì tổng trở Z xác định theo công thức:

A. .	B. .

C. .	D. .

- Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức       i = 4cos20(t (A); t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 có cường độ i1 = 2 A và đang giảm. Hỏi đến thời điểm t2 = t1 + 0,025 s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

A. – 2 A.	B. - 2.	C. 2.	D. 2.

- Mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω, L =   H, C = F, f =  50 Hz. Hệ số công suất của đọan mạch gần giá trị nào sau đây nhất

A. 1,00.	B. 0,50.	C. 0,71.	D. 0,87.

- Đặt điện áp u = 50cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết điện áp hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V, hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hai đầu điện trở thuần R là

A. 50 V. 		B. 40 V. 			C. 30 V. 			D. 20 V.

- Một mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 20(, một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L= H và một tụ điện có điện dung C thay đổi. Tần số dòng điện f = 50 Hz. Để tổng trở của mạch là 60 ( thì điện dung C của tụ điện là

A.  F.		B.  F. 			C.  F. 			D.  F.

- Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi

A. đoạn mạch chỉ có R và C mắc nối tiếp.	B. đoạn mạch chỉ có L và C mắc nối tiếp.

C. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L.		D. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.

- Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện trở thuần R = 100 (. Điện áp hai đầu mạch u = 200cos100(t (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là

A.  A.		B. 0,5 A.		C. 0,5 A.		D. 2 A.

- Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Cuộn dây có điện trở thuần r = 10 (, độ tự cảm L =  H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp biến thiên điều hoà có giá trị hiệu dụng U = 50 V và tần số f=50 Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1 A. Giá trị của R và C1 là

A. R = 50 ( và C1 = F.		B. R = 50 ( và C1 = F.

C. R = 40 ( và C1 = F.			D. R = 40 ( và C1 = F.

- Một mạch RLC mắc nối tiếp trong đó R = 120 (, L không đổi còn C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f = 50 Hz. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C =  (F thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Độ tự cảm của cuộn cảm L có giá trị

A.  H. 		B.  H.		C.  H.		D.  H.

- Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuôn dây thuần cảm L =  H, tụ điện C = F và một điện trở thuần R. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là u = U0cos100(t (V) và i = I0cos(100(t - ) (A). Điện trở R là

A. 400 (.		B. 200 (.		C. 100 (.		D. 50 (.

- Cho mạch điện như hình vẽ. Biết L =  H, R = 50 ( ; điện dung của tụ điện C có thể thay đổi được; điện áp giữa hai đầu A, B là u = 100cos100(t (V). Xác định giá trị của C để điện áp hiêu dụng giữa 2 đầu tụ là cực đại.

A. 20 (F.		B. 30 (F.		C. 40 (F.		D. 10 (F.

- Cho mạch điện RLC nối tiếp. Trong đó R = 100(; C = F cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200cos100(t (V). Xác định độ tự cảm của cuộn dây để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm L là cực đại.

A.  H.		B.  H.			C.  H.			D.  H.

- Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha (/2 so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch.

B. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha (/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

- Cường độ dòng điện giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm L = H và điện trở R = 100 ( mắc nối tiếp có biểu thức i = 2cos(100(t – ) (A). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

A. u = 200cos(100 (t + ) (V).			B. u = 400cos(100(t + ) (V).

C. u = 400cos(100(t + ) (V).			D. u = 200cos(100(t - ) (V)

- Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L. Khi giữ nguyên giá trị hiệu dụng nhưng tăng tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch sẽ

A. giảm.		B. tăng.   		C. không đổi.  	D. chưa kết luận được.

- Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có L =  H, tụ điện có điện dung C =  F và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là

A. 80 (.		B. 30 (.		C. 20 (.		D. 40 (.

- Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2(ft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là

A. .		B. .		C. .  		D. .

- Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ  nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là

A. 0,27 Wb.     	B. 1,08 Wb.		C. 0,81 Wb.		D. 0,54 Wb.

- Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 ( thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng A. Giá trị U bằng

A. 220 V.		B. 110V.		C. 220V.		D. 110 V.

- Tại thời điểm t, điện áp u = 200cos(100πt - ) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 100V và đang giảm. Sau thời điểm đó s, điện áp này có giá trị là

A. - 100 V.	B. – 100 V.		C. 100 V.		D. 200 V.

- Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ  vuông góc với trục quay và có độ lớn T. Suất điện động cực đại trong khung dây bằng

A. V.		B. V.		C. 110 V.		D. 220 V.

- Một khung dây quay đều với vận tốc 3000vòng/phút trong từ trường đều có từ thông cực đại gửi qua khung là Wb. Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây hợp với  một gốc 300 thì suất điện động hai đầu khung  là:

A. e = 100cos(100(t +) V.	B. e = 100cos(100(t +) V.

C. e = 100 cos (100(t + 600) V.	D. e = 100 cos (50t +) V.

- Đặt điện áp u = 200cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 1 A.			B. 2 A.			C. A.		D.A.

- Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R=30(, ZC=20(, ZL=60(. Tổng trở của mạch là

A. Z=50(.		B. Z=70(	      	C. Z=110(	     	D. Z=2500(

- Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt với  ω , U0  không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng

- 140 V.  		B. 220 V.  		C. 100 V.  		D. 260 V.

- Cho mạch RLC mắc nối tiếp: R = 180; cuộn dây: r = 20, L = H; C  = . Biết dòng điện trong mạch có biểu thức . Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là

A. .		B. .

C. .	D. .

- Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết R = 20; L = (H); mạch có tụ điện với điện dung C thay đổi, điện áp hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng thì điện dung của tụ có giá trị bằng

A. (.	B. (.	C. (.		D. (.

- Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch được cho bởi biểu thức sau: u=120cos(100t+ /6)(V), dòng điện qua mạch khi đó có biểu thức i=cos(100t -/6)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A.  30W		B.  60W		C.  120W	             D.

- Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 5cos100t(A) chạy qua điện trở thuần bằng 10. Công suất toả nhiệt trên điện trở đó là

A. 125W.		B. 160W.		C. 250W.		D. 500W.

- Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết ZL = 300, ZC = 200, R là biến trở. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng . Điều chỉnh R để công suất đạt cực đại bằng

A. Pmax = 200W.	B. Pmax = 250W.	C. Pmax = 100W.	D. Pmax = 150W.

- Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R = 100; C = 0,318.10-4F. Điện áp giữa hai đầu mạch điện là uAB = 200cos100t(V). Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Tìm L để Pmax. Tính Pmax?

A. L = 1/(H); Pmax = 200W.		B. L = 1/2(H); Pmax = 240W.

C. L = 2/(H); Pmax = 150W.		D. L = 1/(H);   Pmax = 100W.

- Máy biến áp là thiết bị

A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

- Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Bỏ qua hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 440 V.		B. 44 V.		C. 110 V.		D. 11 V.

- Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000vòng, của cuộn thứ cấp là 100vòng. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là

A. 2,4V; 1A.		B. 2,4V; 100A.	C. 240V; 1A.		D. 240V; 100A.

- Cuộn thứ cấp của một máy biến thế có 110 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì điện áp đo được ở hai đầu ra để hở bằng 20V. Mọi hao phí trong máy biến thế đều bỏ qua được. Số vòng dây cuộn sơ cấp sẽ là

A. 1210 vòng.		B. 2200 vòng.		C. 530 vòng.		D. 3200 vòng.

- Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng điện áp lên đến 110kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20. Công suất hao phí trên đường dây là

A. 6050W.		B. 5500W.		C. 2420W.		D. 1653W.

- Cần truyền đi mộtcông suất điện 1200kW theo một đường dây tải điện có điện trở là 20. Tính công suất hao phí dọc đường dây tải điện khi đường dây tải điện có điện áp 40kV.

A. 18kW.		B. 36kW.		C. 12kW.		D. 24kW.

- Để truyền công suất điện P = 40kW đi xa từ nơi có điện áp U1 = 2000V, người ta dùng dây dẫn bằng đồng, biết điện áp nơi cuối đường dây là U2 = 1800V. Điện trở dây là

A. 50.		B. 40.		C. 10.		D. 1.

- Một máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ một công suất điện là 196KW với hiệu suất truyền tải là 98%. Biết điện trở của đường dây tải là 40. Cần phải đưa lên đường dây tải tại nơi đặt máy phát điện một điện áp bằng bao nhiêu?

A. 10kV.		B. 20kV.		C. 40kV.		D. 30kV.

- Người ta muốn truyền đi một công suất 100kW từ tram phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V bằng dây dẫn có điện trở 2 đến nơi tiêu thụ B. Hiệu suất truyền tải điện bằng:

A. 80%.		B. 30%.		C. 20%.		D. 50%.

- Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu ?

A. 3000vòng/min.	B. 1500vòng/min.	C. 750vòng/min.	D. 500vòng/min.

- Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng

A. 3000 Hz.		B. 50 Hz.		C. 5 Hz.		D. 30 Hz.

- Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

A. giảm công suất truyền tải.	       		B. tăng chiều dài đường dây.

C. tăng điện áp trước khi truyền tải.    	D. giảm tiết diện dây.

- Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây

A. giảm 400 lần.  	B. giảm 20 lần.  	C. tăng 400 lần.	D. tăng 20 lần.

- Chọn phát biểu sai? Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí

A. tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện.

B. tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát.

C. tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.

D. tỉ lệ với thời gian truyền điện.

- Một máy biến thế có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến thế này

A. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.

B. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần

C. là máy hạ thế.

D. là máy tăng thế.

- Trong máy phát điện xoay chiều có p cặp cực quay với tốc độ n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra là

A. f = p.		B. f = n.p.		C. f = .		D. f = .

- Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V và 0,8A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là

A. 6 V; 96 W.     	B. 240 V; 96 W.   	C. 6 V; 4,8 W.    	D. 120 V; 48 W.